Администрация Веселоярского сельсовета

Рубцовского района Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2010										           № 12

с. Веселоярск

О порядке ведения земляных и

строительных работ в охранной

зоне линий связи

В целях недопущения повреждения кабельной линии связи при  производстве земляных и строительных работ в охранной зоне линии связи, в соответствии с действующими «Правилами охраны линий и сооружений связи РФ», утверждёнными постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 г. № 578,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Все земляные и строительные работы в охранной зоне линии связи производить только при наличии согласовании и при обязательном присутствии представителя Алтайского филиала ОАО «Сибирьтелеком».

2. Вызывать представителя за 3 суток до начала производства указанных работ по адресу:

658200, г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 255, тел. 4-35-44, 4-35-45;

658227, г. Рубцовск, пр-т. Ленина, 245а, тел. 4-29-93 или по телефону 8-800-350-0022 (круглосуточно, звонок бесплатный).

3. Не приступать к земляным и строительным работам без нарядов с отметкой в них сведений об отсутствии или наличии кабеля связи в зоне проведения работ.

4. При обнаружении кабеля связи прекратить работы и немедленно вызвать представителя ОАО «Сибирьтелеком» по т. 8-800-350-0022 (круглосуточно, звонок бесплатный).

5. Выполнять земляные и строительные работы в охранной зоне линий связи без применения машин, механизмов, ударных инструментов и только в присутствии представителя Алтайского филиала ОАО «Сибирьтелеком».

6. Ответственность за исполнением настоящего постановления возлагаю на главного специалиста Администрации Белоусова Сергея Александровича.

7. Постановление главы сельсовета № 85 от 28.07.2004 г. считать утратившим силу.

Глава сельсовета               						    В.Н. Усольцев