Утверждена

постановлением Администрации района

от _____________№ _______

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования  Веселоярский сельсовет

на 2020-2030 годы

Программа комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры  муниципального образования

Веселоярский сельсовет на 2020-2030 годы

| 1. | Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального образования Веселоярский сельсовет на 2020-2030 годы. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Генеральный план муниципального образования Веселоярский сельсовет, решение Веселоярского сельского Собрания депутатов от 28.09.2018 № 34. - Правила землепользования и застройки муниципального образования Веселоярский сельсовет сельсовет от 28.09.2018 № 35 |
| 3. | Наименование заказчика Программы | Администрации Веселоярского сельсовета и Рубцовского района Алтайского края. |
| 4. | Основные разработчики Программы, местонахождение | Администрации Веселоярского сельсовета и Рубцовского района Алтайского края. |
| 5. | Исполнители основных мероприятий Программы | Администрации муниципальных образований Веселоярского сельсовета и Рубцовского района Алтайского края. |
| 6. | Цели Программы | -обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями застройки поселения Веселоярский сельсовет. -повышение надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры; -повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг; |
| 7. | Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: По теплоснабжению -повышение надежности и качества теплоснабжения; -снижение уровня потерь тепловой энергии; -обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов и других объектов. -замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования; -снижение затрат на капитальный ремонт существующих сетей; -уменьшение потерь коммунальных ресурсов (снижение аварийности) - строительство модульной котельной По водоснабжению и водоотведению -повышение надежности водоснабжения, водоотведения; -повышение экологической безопасности ; -снижение уровня потерь воды; -сокращение удельных эксплуатационных расходов. -замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования; -снижение затрат на капитальный ремонт существующих сетей; -уменьшение потерь коммунальных ресурсов (снижение аварийности) -взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем - строительство водопроводных сетей По электроснабжению -обеспечение возможности подключения к существующим сетям новых застройщиков; -повышение надежности электроснабжения ; -замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования; -снижение уровня потерь электроэнергии; -сокращение удельных эксплуатационных расходов. -снижение эксплуатационных расходов. |
| 8. | Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы: - начало – 2020 г. - окончание – 2030 г. |
| 9. | Объемы требуемых капитальных вложений | 2020 2021 2022 2023 2024 2024-2030 Всего т.р. 2000 2000 4000 2000 40000 80000 Федеральный бюджет т.р. 40000 Краевой бюджет т.р. 1000 1000 2000 1000 20000 30000 Местный бюджет т.р. 980 980 1080 980 10080 9080 Внебюджетные средства т.р. 20 20 20 20 20 20 |
| 10. | Ожидаемые результаты реализации Программы | Экономический эффект: - замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования; - снижение затрат на капитальный ремонт существующих сетей; - уменьшение потерь коммунальных ресурсов (снижение аварийности) - оперативная ликвидация аварийных ситуаций; - увеличение производительности систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, и водоотведения; - снижение процента износа сетей. Социальный эффект: - обеспечение бесперебойного теплоснабжения, централизованного водоснабжения, электроснабжения и водоотведения; - качественное улучшение показателей питьевой воды за счёт строительство водозабора и централизованного водоснабжения. Экологический эффект: - снижение факторов риска заболевания по факту «качество воды»; - улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения. |

1.Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

Энергоснабжение

Анализ существующего состояния системы электроснабжения МО Веселоярский сельсовет произведен на основании:

-  технического задания на проектирование;

-  топосъемки местности в границах поселения, М 1:5000;

-  реестра объектов производственной, административной и социальной сферы;

-  характеристики жилищного фонда администрации Веселоярского сельсовета;

-  действующих нормативных документов по проектированию, строительству и эксплуатации электрических сетей.

Характеристика объектов электроснабжения

Потребители электрической энергии относятся, в основном, к электроприемникам II и III категорий обеспечения надежности электроснабжения. Требования ПУЭ и отраслевых нормативных документов к надежности электроснабжения потребителей II категории в ряде случаев не выполнены, отсутствует резервное питание.

Учет отпускаемой электроэнергии предусмотрен на вводах в здания и сооружения.

Электропотребление в жилом секторе, оснащенном плитами на сжиженном газе, складывается из электропотребления приборами освещения и электробытовыми машинами и приборами (стиральная машина с подогревом, пылесос, телевизор, магнитофон и др.); с учетом проживающих в жилом доме 1-3 человека.

Электропотребление в сфере культурно-бытового обслуживания складывается из электропотребления осветительными приборами, электроприемниками, подключаемым к розеткам, тепловым и вентиляционным оборудованием, различным электрифицированным оборудованием, а также расхода электроэнергии на наружное освещение, отопление, водоснабжение зданий.

Электропотребление в производственной сфере складывается из потребления осветительными и розеточными сетями, а также силовыми электроприемниками технологического оборудования и вентиляции.

Количество потребляемой электроэнергии по Веселоярскому сельсовету .

| Показатели | Годовое потребление, тыс.кВт.час | Среднемесячное потребление, тыс.кВт.час |
| --- | --- | --- |
| Население | 5088,69 | 424,06 |
| Объекты промышленности | 134,99 | 11,25 |
| Всего | 5223,68 | 435,31 |

Система электроснабжения

Система электроснабжения поселения централизованная. Электроснабжение осуществляет ОАО «Алтайэнерго», филиал ПО Рубцовские электрические сети.

Источником электроснабжения является:

- подстанция ПС- 110/10 кВ №17 установленной мощностью 6300 кВА. Загруженность ПС №17 составляет 80%. Процент физического износа оборудования подстанции незначителен.

- подстанция ПС- 110/10 кВ №28 установленной мощностью 2х2500 кВА. Загруженность ПС №28 составляет 70%. Процент физического износа оборудования подстанции незначителен.

По территории МО Веселоярский сельсовет проходят воздушные линии электропередач ЛЭП-110кВ, ЛЭП-10кВ и ЛЭП-0,4кВ.

Распределительные сети напряжением 10кВ в большей части выполнены по магистральной схеме.

Передача электроэнергии от ПС-110/10кВ №28 и №17 осуществляется по воздушным линиям электропередач ЛЭП-10кВ на ряд КТП-10/0,4кВ, далее до потребителей по воздушным и кабельным линиям электропередач ЛЭП-0,4кВ.

Воздушные линии 10кВ выполнены неизолированным алюминиевым проводом А сечением от 35 до 50 мм2. Воздушные линии 0,4кВ выполнены неизолированным проводом А сечением от 16 до 50 мм2.

Общая протяженность линий электропередач в границах составляет:

с. Веселоярск - ВЛ-10кВ – 20 км;- ВЛ-0,4кВ – 60 км.

Физически износ линий не превышает 10%.

На территории села расположены 14 действующих КТП-10/0,4кВ с трансформаторами мощностью от 40 кВА до 400 кВА. Загруженность КТП составляет около 70%, что позволяет использовать существующие КТП для подключения строящихся объектов и увеличения мощностей существующих

Перечень подстанций питающих объекты на территории поселения

| Наименование | Установленная мощность трансформаторов, кВА |  | Загруженность, % | Физический износ оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КТП-17-5-3 | 40 |  | 63 | 60 |
| КТП-17-5-9 | 63 |  | 57 | 60 |
| КТП-17-5-10 | 160 |  | 60 | 60 |
| КТП-17-5-11 | 250 |  | 70 | 60 |
| КТП-17-5-12 | 250 |  | 60 | 60 |
| КТП-17-5-14 | 63 |  | 90 | 60 |
| КТП-17-5-28 | 400 |  | 40 | 60 |
| КТП-17-5-17 | 110 |  | 90 | 60 |

Вывод

Существующая система электроснабжения муниципального образования централизованная, обладает достаточной надежностью, распределительные сети имеют большую протяженность и разветвленность. Резерв мощности достаточен для подключения планируемых объектов на расчетный период до 2030 года.

Техническое состояние ПС-110/10 кВ № 17 и № 28 и комплектных трансформаторных подстанций населенного пункта удовлетворительное. По мере необходимости требуется текущий ремонт технологического оборудования.

Применяемый в существующих сетях ВЛ-10 кВ провод марки А сече-нием 35 - 50мм2 не соответствует минимально допустимому сечению алюми-ниевых проводников ВЛ-10 кВ по условиям механической прочности для III района по гололеду (ПУЭ, табл.2.5.5.); в связи с этим, необходимо заменить в существующих распределительных сетях ВЛ-10кВ провод А сечением 35 - 50мм2 сталеалюминевым проводом АС с минимальным сечением 50/8 мм2. Все вновь строящиеся и реконструируемые ВЛ-0,4 кВ выполнять проводом СИП.

Потребители I категории по надежности должны иметь блок бесперебойного питания (приборы пожарной сигнализации) или встроенный блок питания (для светильников аварийного освещения).

Потребители II категории по надежности электроснабжения, согласно ПУЭ, должны обеспечиваться электроэнергией в нормальном режиме работы от двух независимых взаиморезервирующих источников питания. В связи с этим, необходимо обеспечить резервным источником питания все здания и сооружения, относящиеся к II категории.

Теплоснабжение

Оказание услуг по отпуску тепла в горячей воде на отопление
помещений населения и учреждений села Веселоярск осуществляет
ООО	"Компания теплоснабжения"	на	основании	договора аренды

муниципального имущества: котельной №1 с тепловыми сетями и
оборудованием,      расположенной	по      адресу      пер.      Школьный,      3А;

котельной №3 с тепловыми сетями и оборудованием - ул. Зимы, 189А; котельной №4 с тепловыми сетями и оборудованием - пер. Центральный, 5а.

Сумарная протяженность тепловых сетей в с. Веселоярск 4061 метров.

180 м. Год ввода теплосети – 1996, общий объем отапливаемых помещений 13,9 тыс. м³.

Характеристика объектов таплоснабжения

Таблица 1 – Основные характеристики котельных

| Тип котлов | Производительность котлов по паспортам Гкал/час | Год ввода котлов в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | КПД котлов по паспортным данным | КПД котлов по РНИ, % | Год проведения РНИ | Основное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |
| КВ-0,8 | 0,8 | 2008 | - | 70 | 70 | - | уголь |
| КВ-0,8 | 0,8 | 2008 | - | 70 | 70 | - | уголь |
| Котельная №3 |
| КВ-1 | 1 | 2007 | 2014 | 70 | 70 | - | уголь |
| КВ-1 | 1 | 2007 | 2014 | 70 | 70 | - | уголь |
| Котельная №4 |
| КВ-6 | 0,6 | 2008 | 2013 | 66 | 66 | - | уголь |
| КВ-6 | 0,6 | 2006 | 2013 | 66 | 66 | - | уголь |

Таблица 2 – Установленные, располагаемые мощности и присоединенные нагрузки котельных

| Наименование источника тепловой энергии | УТМ, Гкал/час | РТМ, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Отопление | Вентиляция | ГВС |
| Котельная №1 | 1,9 | 1,9 | 0,275 | 0,275 | - | - |
| Котельная №3 | 2,0 | 2,0 | 0,283 | 0,283 | - | - |
| Котельная №4 | 1,2 | 1,2 | 0,276 | 0,276 | - | - |
| Итого: | 5,1 | 5,1 | 0,834 | 0,834 | - | - |

Таблица 3 – Установленная и располагаемая мощность котлов на котельной №1

| Тип котла | Теплоноситель | Установленная тепловая мощность котла по паспорту, Гкал/час | Располагаемая мощность котла, Гкал/час | Год ввода котла в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | КПД котлов по результатам РНИ, % | Год проведения РНИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВ-0,8 | вода | 0,8 | 0,8 | 2008 | - | 70 | - |
| КВ-0,8 | вода | 0,8 | 0,8 | 2008 | - | 70 | - |
| Итого по котельной: | 1,6 | 1,6 | - |

Таблица 4 – Установленная и располагаемая мощность котлов на котельной №3

| Тип котла | Теплоноситель | Установленная тепловая мощность котла по паспорту, Гкал/час | Располагаемая мощность котла, Гкал/час | Год ввода котла в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | КПД котлов по результатам РНИ, % | Год проведения РНИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВ-1 | вода | 1,0 | 1,0 | 2007 | 2014 | 70 | - |
| КВ-1 | вода | 1,0 | 1,0 | 2007 | 2014 | 70 | - |
| Итого по котельной: | 2,0 | 2,0 | - |

Таблица  5  –  Установленная  и  располагаемая  мощность  котлов  на котельной №4

| Тип котлов | Теплоноситель | Установленная тепловая мощность котла по паспорту, Гкал/час | Располагаемая мощность котла, Гкал/час | Год ввода котла в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | КПД котлов по результатам РНИ, % | Год проведения РНИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВ-0,6 | вода | 0,6 | 0,6 | 2008 | 2013 | 66 | - |
| КВ-0,6 | вода | 0,6 | 0,6 | 2006 | 2013 | 66 | - |
| Итого по котельной: | 1,2 | 1,2 | - |

Таблица 6 – Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №1

| Тип котла | Год ввода | Год проведения последнего капитального ремонта | Год освид. | Год продл. ресурса | Срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВ-0,8 | 2008 | - | - | - | 5 |
| КВ-0,8 | 2008 | - | - | - | 5 |
| Средневзвешенный срок службы, лет | 5 |

Таблица 7 – Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №3

| Марка котлоагрегата | Год ввода | Год проведения последнего капитального ремонта | Год освид. | Год продл. ресурса | Срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВ-1 | 2007 | - | - | - | 6 |
| КВ-1 | 2007 | - | - | - | 6 |
| Средневзвешенный срок службы, лет | 6 |

Таблица 8 – Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №4

| Марка котлоагрегата | Год ввода | Год проведения последнего капитального ремонта | Год освид. | Год продл. ресурса | Срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВ-6 | 2008 | - | - | - | 5 |
| КВ-6 | 2006 | - | - | - | 7 |
| Средневзвешенный срок службы, лет | 6 |

Таблица 9 – Среднегодовая загрузка оборудования

| Наименование источника тепловой энергии | УТМ, Гкал/час | Выработка тепловой энергии котлами, Гкал/год | Число часов работы котельной, ч | Коэффициент использования тепловой мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, | 1,9 | 1049,28 | 4944 | 0,11 |
| Котельная №2, | 2,0 | 2222,62 | 4944 | 0,22 |
| Котельная №3, | 1,2 | 1421,76 | 4944 | 0,24 |

Таблица 10 – Общая характеристика тепловых сетей

| Наименование системы теплоснабжения населенного пункта | Тип теплоносителя, его параметры | Протяженность трубопроводов тепловых сетей в однотрубном исполнении, м | Средний (по материальной характеристике) наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей, м | Материальная характеристика сети, м2 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Удельная материальная характеристика сети, м2/Гкал/час | Объем трубопроводов тепловыхсетей, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети отопления котельная №1 | вода 95/70 | 3140 | 0,101 | 316,8 | 0,275 | 1152 | 25,14 |
| Сети отопления котельная №3 | вода 95/70 | 2260 | 0,087 | 197 | 0,283 | 696 | 13,43 |
| Сети отопления котельная №4 | вода 95/70 | 2722 | 0,127 | 345,7 | 0,276 | 1253 | 34,46 |

Таблица 11 – Характеристика водяных тепловых сетей от котельной №1

| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке, Dн, м | Длина участка, L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Назначение | Число часов работы | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 0,057 | 40 | Мин. вата | бескан | 1996 | тепловые сети | 5112 | 95/70 |
| 2 | 3 | 0,089 | 480 | Мин. вата | надземная | 1996 | тепловые сети | 5112 | 95/70 |
| 2 | 4 | 0,108 | 90 | Мин. вата | бескан | 2007 | тепловые сети | 5112 | 95/70 |
| 4 | 5 | 0,108 | 960 | Мин. вата | надземная | 2007 | тепловые сети | 5112 | 95/70 |
| Протяженность ТС м | 1130 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 12 – Характеристика водяных тепловых сетей от котельной №3

| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке, Dн, м | Длина участка, L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Назначение | Число часов работы | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 0,045 | 100 | мин.вата | надземная | 2007 | тепловые сети | 5112 | 95/70 |
| 2 | 3 | 0,057 | 40 | мин.вата | надземная | 2007 | тепловые сети | 5112 | 95/70 |
| 3 | 4 | 0,057 | 220 | мин.вата | бескан | 2007 | тепловые сети | 5112 | 95/70 |
| 4 | 5 | 0,076 | 150 | мин.вата | бескан | 2011 | тепловые сети | 5112 | 95/70 |
| 5 | 6 | 0,089 | 140 | мин.вата | бескан | 2007 | тепловые сети | 5112 | 95/70 |
| 6 | 7 | 0,089 | 80 | мин.вата | надземная | 2007 | тепловые сети | 5112 | 95/70 |
| 7 | 8 | 0,108 | 200 | мин.вата | надземная | 2007 | тепловые сети | 5112 | 95/70 |
| 8 | 9 | 0,133 | 200 | мин.вата | бескан | 2007 | тепловые сети | 5112 | 95/70 |
| Протяженность ТС м | 1130 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 13 – Характеристика водяных тепловых сетей от котельной №4

| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке, Dн, м | Длина участка, L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Назначение | Число часов работы | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 0,057 | 122 | мин.вата | бескан | 2003 | тепловые сети | 5112 | 95/70 |
| 2 | 3 | 0,089 | 160 | мин.вата | бескан | 1996 | тепловые сети | 5112 | 95/70 |
| 3 | 4 | 0,089 | 3 | мин.вата | надземная | 1996 | тепловые сети | 5112 | 95/70 |
| 4 | 5 | 0,108 | 338 | мин.вата | бескан | 1992 | тепловые сети | 5112 | 95/70 |
| 5 | 6 | 0,108 | 48 | мин.вата | надземная | 1996 | тепловые сети | 5112 | 95/70 |
| 6 | 7 | 0,159 | 124 | мин.вата | бескан | 1992 | тепловые сети | 5112 | 95/70 |
| 7 | 8 | 0,159 | 150 | мин.вата | бескан | 2013 | тепловые сети | 5112 | 95/70 |
| 8 | 9 | 0,159 | 416 | мин.вата | надземная | 1996 | тепловые сети | 5112 | 95/70 |
| Протяженность ТС м | 1130 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 14 – Потери тепловой энергии и теплоносителя в сетях

| Наименование источника тепловой энергии | Годовые нормативные потери в сетях с утечкой и через изоляцию, Гкал | Годовые фактические потери в сетях с утечкой и через изоляцию, Гкал | Годовые нормативные тепловые потери в сетях с утечкой теплоносителя | Годовые фактические тепловые потери в сетях с утечкой теплоносителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3 | Гкал | м3 | Гкал |
| Котельная №1 | 218 | 218 | 141 | 9,2 | 221 | 14,4 |
| Котельная №3 | 168 | 168 | 82 | 5,3 | 142 | 9,2 |
| Котельная №4 | 212 | 212 | 289 | 18,8 | 371 | 24,1 |

Таблица 5 – Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии

| Наименование организации | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии |
| --- | --- |
|  | Потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (м3) | Потери тепловой энергии (Гкал) | Расходы электроэнергии (тыс. кВт. ч) |
| ООО "Компания теплоснабжения" Веселоярский сельсовет Рубцовского райна Алтайского края | Теплоноситель – вода |
|  | 512 | 645,7 | - |

Для снижения себестоимости и потерь тепловой энергии необходимо проводить своевременный ремонт трубопроводов тепловых сетей и замену их по мере износа на трубопроводы с современной высокоэффективной тепловой изоляцией.

Водоснабжение и водоотведение

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение в селе частичное, большинство населения пользуется насосными станциями.

Сети водопровода в селе выполнены из стальных и полиэтиленовых труб. Существующие сети водопровода изношены и требуют частичной замены.

Характеристика водозаборных сооружений

На территории сельсовета находятся 3 артезианские скважены на пер. Центральном, пер. Школьный и на ул. Садовой.

Все сквадены оборудованы насосом марки «Водоток» производительностью 6 куб. в час.

У скавжен на пер.Центральный и пер. Школьный установлены водонапорные скважины объемом по 15 м. куб. каждая.

Вода из скважины не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» и является технической. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Централизованное водоотведение отсутствует. Отвод и утилизация сточных вод производится в выгребные ямы, из которых вывоз жидких отходов предусмотрен специальными ассенизационными автомобилями.

Газоснабжение

Централизованное газоснабжение природным газом в муниципальном образовании отсутствует. Газоснабжение населения осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах. Газ используется для приготовления пищи и хозяйственных нужд. Годовое потребление газа населением составляет 60 т.

В соответствии с «Энергетической стратегией Алтайского края на период до 2020 года», одобренной Постановлением Администрации Алтайского края от 10 ноября 2008г. № 474, в период с 2018 по 2027 гг. планируется строительство газопровода на территории муниципального образования Веселоярский сельсовет.

Телефонизация

Существующая номерная телефонная емкость – 500 шт. Смонтированная номерная емкость не позволяет установить у населения дополнительное количество телефонов. Системой общедоступного пользования является сотовая связь «Билайн», «Мегафон» и «МТС». Связь устойчивая.

Телерадиовещание

Телевизионный ретранслятор расположен в г. Рубцовске. Населенние охвачено вещанием двадцати цыфровых телевизионных каналов.

Проводное радиовещание отсутствует. На территории МО Веселоярский сельсовет осуществляется эфирное радиовещание. Радиовещательные программы: «Радио России» с включением региональныхпрограмм ГТРК «Алтай», «Юмор FМ», и  радио  «Маяк» и другие.

2.Перспективы развития муниципального образования.

1.Теплоснабжение

Основными направлениями развития и совершенствования теплоснабжения являются:

1. Обеспечение надёжного теплоснабжения объектов социального назначения, коммунальных объектов жилого сектора;

2. Снижение негативного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду;

В перспективе с 2025 года на основании проведённого маниторига будут осуществлятся роботы по проектированию и строительству модульной котельной большой мощности и тепловых сетей для централизованного теплоснабжения социальных объектов, многокавртирного и индивидуального жилья. Существующие котельные будут демонтированы.

До 2025 года планируется модернизация существующих тапловых сетей.

2. Водоснабжение

Начиная с 2024 года планируется провести бурение разведовательных скважин с целью определения кочества и объёмов воды по результатам изыскания будет разрабатыватся проект централизованного водоснабжения села со строительством резервуаров чистой воды, системы очистки и с перспективой закончит строительные работы по водоснабжению до 2030 года.

3.  Электроснабжение

1. Использование дизельных генераторов как второй (резервный) источник электроэнергии для потребителей I и II категории по обеспеченности надежности электроснабжения.

2. Обеспечение вновь проектируемых культурно-бытовых учреждений, расположенных на территории существующей застройки электроэнергией от существующей КТП с увеличением её мощностью.

3. Модернизация существующих  существующей КТП.

4. Устойство уличного освещения

5. Плановый ремонт и частичная реконструкция существующих сетей и оборудования.

Рост электропотребления на расчетный срок незначителен и обусловлен в основном повышением энергоемкости коммунально-бытового сектора, строительством объектов обслуживания и перерабатывающих сельскохозяйственных предприятий, внедрением в сельскохозяйственное производство электрификации трудоемких процессов в животноводстве и производстве зерновых культур.

4.Газоснабжение

В перспективе проектирование и строительство газопроводов должно осуществляться по утвержденным схемам газификации, разработанным в составе региональной программы газификации. Схема должна быть разработана отдельно по техническим условиям газоснабжающей организации на основе утвержденного генплана.

Средняя норма расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды – 450 - 500 м3 в год.

На автономное отопление жилых домов – 900 – 1200 м3. Расход газа котельных рассчитывается исходя из мощности котлов и числа пользования этой мощности.

5.Телефонизация .

Планируется модернизация существующей АТС.

Потребности по перспективной телефонизации села при 100% телефонизации в соответствии с нормой телефонной плотности 270 телефонов на 1000 жителей.

# 3. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовые потребности организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые необходимы для реализации их инвестиционных программ, обеспечиваются за счет средств:

- поступающих от реализации товаров (оказания услуг) указанных организаций, в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей ;

- платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения;

- прибыль организации коммунального комплекса, направляемая на реализацию инвестиционной программы;

- средства  из бюджетов всех уровней;

- амортизационные отчисления;

-привлеченные средства;

- средства внебюджетных фондов;

- прочие источники.

Потребность в финансовых ресурсах определяется на всех стадиях реализации Программы и уточняется ежегодно. В ходе реализации Программы мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов с учетом утверждаемых инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, а также с учетом реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Ориентировочный объем финансирования на всю программу составляет 130 млн. руб. Стоимость работ определена по укрупненному расчету, окончательная стоимость утверждается после разработки проектно - сметной документации по каждому мероприятию.

4. Целевые показатели и мероприятия Программы

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования  базируется на следующих принципах:

- определения качественных и количественных задач программы, которые затем становятся основой для мониторинга ее реализации в виде целевых индикаторов.

Мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- рассмотрения Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, краевыми, муниципальными) и другими программами, реализуемыми на территории муниципального образования;

- адекватность и оперативность принимаемых решений;

- реалистичность мероприятий и возможных альтернатив их реализации;

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Веселоярский сельсовет  является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации в муниципальном образования., снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса села.

План мероприятий Программы направлен на реализацию поставленных в Программе целей и задач. План программных мероприятий объединяет следующие группы мероприятий:

- мероприятия по разработке рабочих проектов водоснабжения и водоотведения;

- мероприятия по реконструкции системы водоснабжения;

- мероприятия по реконструкции системы водоотведения;

- мероприятия по разработке рабочих проектов по теплоснабжению;

- мероприятия по реконструкции системы теплоснабжения;

- мероприятия по разработке рабочих проектов по электроснабжению;

- мероприятия по развитию и реконструкции  системы электроснабжения;

- мероприятия по разработке рабочих проектов  газификации  поселений;                                                                                                                                              - мероприятия по дальней  газификации жилищного фонда, организаций и предприятий на территории муниципального образования.

Разработанная и применяемая органами местного самоуправления муниципального образования Веселоярский сельсовет нормативная правовая база находится в актуальном состоянии.

Реализуются нижеследующие муниципальные программы:

-«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Новосклюихинский сельсовет на 2017 – 2028 годы»;

-«Комплексное развитие систем коммунальной инфрасируктуры муниципального образования Новосклюихинский сельсовет на 2017-2028 годы»;

-«Развитие сферы жилижно-коммунального хозяйства и транспортной системы МО Новосклюихинский сельсовет на 2017-2026 годы»;

-«Ремонт автомобильных дорог муниципального образования Новосклюихинский сельсовет на 2017-2028 года»;

-«Газификация муниципального образования Новосклюихинский сельсовет на 2017-2028 годы»;

-«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования  Новосклюихинский сельсовет  на 20107– 2028 годы»;

-«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» на 2017-2028 годы»;

-«Ремонт муниципального жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования Новосклюихинский сельсовет на 2017-2028 годы»;

Приложение № 1

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

| № п\п | Показатель | Ед. изм. | Базовый показатель, 2018 | Целевые показатели по годам | Целевое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |  |
| 1. Показатели качественного и бесперебойного обеспечения новых объектов капитального строительства |
| 1.1. | Водоснабжение |
| 1.1.1. | Наличие техничской возможности для подключения к сетям водоснабжения социально значимых объектов и жилых домов | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 70 | 70 |
| 1.1.2. | Уровень загрузки мощностей объектов водоснабжения | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.3. | Производительность вновь вводимых источников водоснабжения | тыс. куб. м/ в сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 1.1.4. | Доля потребителей в жилых домах (водоснабжение), обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 70 | 70 |
| 1.1.5. | Протяженность вновь вводимых (реконструируемых) сетей водоснабжения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 42 |
| 1.1.6. | Доля воды, обрабатываемой по НДС (наилучшим доступным технологиям). | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 |
| 1.2. | Водоотведение |
| 1.2.1. | Уровень обеспечения вновь вводимых социально значимых объектов и жилищного фонда услугами водоотведения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.2. | Уровень загрузки мощностей объектов водоотведения | % | 65 | 70 | 75 | 80 | 75 | 80 | 85 | 85 |
| 1.2.3. | Производительность вновь вводимых реконструируемых объектов водоотведения | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 1.2.4. | Протяженность предполагаемых к строительству и реконструкциии сетей водоотведения | км | 0 |  |  |  | 9,6 |  |  | 9,6 |
| 1.2.5. | Доля потребителей в жилых домах (водоотведение), обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1.3. | Теплоснабжение |
| 1.3.1. | Уровень обеспечения вновь вводимых социально значимых объектов и жилищного фонда с централизованной системой теплоснабжения и ГВС услугами теплоснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3.2. | Уровень загрузки мощностей объектов теплоснабжения | % | 65 | 72 | 75 | 80 | 83 | 85 | 90 | 95 |
| 1.3.3. | Мощность вновь вводимых объектов теплоснабжения | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 1.3.4. | Протяженность предполагаемых к строительству и реконструкциии сетей теплоснабжения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 25 | 25,1 |
| 1.3.5. | Доля потребителей в жилых домах (отопление/ГВС), обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 30/30 | 38/38 |
| 1.4. | Электроснабжение |
| 1.4.1. | Уровень обеспечения вновь вводимых социально значимых объектов и жилищного фонда услугами электроснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4.2. | Доля потребителей в жилых домах (электроснабжение), обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5. | Газоснабжение |
| 1.5.1. | Уровень обеспечения вновь вводимых социально значимых объектов и жилищного фонда услугами газоснабжения (центральное газоснабжение) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5.2. | Доля потребителей в жилых домах (газоснабжение), обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 |
| 2. | Показатели надежности электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения и качества коммунальных ресурсов. |
| 2.1. | Водоснабжение |
| 2.1.1. | Количество повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования): водоснабжение. | ед/100 км в год | 5,7 | 4 | 2 | 2,5 | 1 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
| 2.1.2. | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 40 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 5 | 5 |
| 2.1.3. | Износ систем коммунальной инфраструктуры | % | 75 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 30 | 30 |
| 2.2. | Водоотведение |
| 2.2.1. | Количество повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования): водоотведение. | ед/км в год | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
| 2.2.2. | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % | 60 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 20 | 10 |
| 2.2.3. | Износ систем коммунальной инфраструктуры | % | 80 | 80 | 75 | 70 | 60 | 55 | 20 | 10 |
| 2.2.4. | Удельное количество засоров на сетях канализации | ед/10 км в год | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 10 | 5 |
| 2.3. | Теплоснабжение |
| 2.3.1. | Количество повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования теплоисточников). | ед/км в год | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,1 |
| 2.3.2. | Доля тепловой сети, нуждающейся в замене | % | 55 | 53 | 50 | 45 | 40 | 35 | 10 | 10 |
| 2.3.3. | Износ систем коммунальной инфраструктуры | % | 45 | 43 | 40 | 35 | 30 | 25 | 10 | 10 |
| 2.4. | Электроснабжение |
| 2.4.1. | Протяженность реконструируемых линий электропередачи | км | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.5. | Газоснабжение |
| 2.5.2. | Доля газовых сетей, нуждающейся в замене | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. |
| 3.1. | Водоснабжение |
| 3.1.1. | Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % к объему отпущенной воды | % | 20 | 20 | 19 | 19 | 15 | 14 | 10 | 8 |
| 3.1.2. | Удельный расход электроэнергии водоснабжение | кВт.ч/куб. м | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,9 |
| 3.1.3. | Обеспеченность потребителей подключенных к централизованной системе водоснабжения коммерческими приборами учета. | % | 65 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 | 100 |
| 3.2. | Водоотведение |
| 3.2.1. | Удельный расход электроэнергии водоотведение | кВт.ч/куб. м | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,3 | 0,35 | 0,2 | 0,2 |
| 3.3. | Теплоснабжение |
| 3.3.1. | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, от общего объема отпускаемой теплоэнергии. | % | 27 | 26 | 24 | 23 | 20 | 19 | 15 | 15 |
| 3.3.2. | Удельный расход электроэнергии. | кВт.ч/Гкал | 35.6 | 34 | 33 | 32 | 30 | 29 | 28 | 28 |
| 3.3.3. | Удельный расход топлива (газ). | тут/Гкал | 0,159 | 0,157 | 0,156 | 0,152 | 0,151 | 0,15 | 0,148 | 0,148 |
| 3.3.4. | Удельный расход топлива (уголь). | тут/Гкал | 0,24 | 0,24 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 3.3.6. | Обеспеченность потребителей подключенных к централизованной системе теплоснабжения коммерческими приборами учета (отопление). | % | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.4. | Электроснабжение |
| 3.4.1. | Обеспеченность потребителей подключенных к сетям электроснабжения коммерческими приборами учета. | % | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.5. | Газоснабжение |
| 3.5.1. | Обеспеченность потребителей подключенных к централизованной системе газоснабжениякоммерческими приборами учета. | % | 89 | 92 | 95 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 |
| 4. | Показатели экологической ситуации с учетом достижения организациями нормативов допустимого воздействия на окружающую среду |
| 4.1. | Водоснабжение |
| 3.1.1. | Количество аварий в сетях водоснабжения приведших к неготивному воздействию на окружающую среду. | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Водоотведение |
| 4.2.1. | Доля сточных вод, прошедших очистку на канализационных сооружениях поступивших от потребителей присоединенных к централизованной состеме водоотведения | ед. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.3. | Газоснабжение |
| 4.3.1. | Доля жилищного фонда с печным отоплением | ед. | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | Критерий доступности для населения коммунальных услуг |
| 4.1. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 |